Введение

Работы по разработке Генерального плана Никольского сельского   поселения Троснянского муниципального района Орловской области выполнены ООО «Альянс», по заказу администрации Никольского сельского   поселения (договор б/н от 13.11.2012 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Положение о территориальном планировании Никольского сельского   поселения включают в себя описание целей и задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию поселения, направленных на обеспечение его устойчивого развития.

Генеральный план Никольского сельского поселения конкретизирует стратегические направления перспективного развития территории и содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития поселения, которое предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение качества жизни и социального обслуживания населения, рост инвестиционной привлекательности территории.

В задачи Генерального плана поселения входит выработка системы мероприятий, обеспечивающих:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- прогресс в развитии экономики поселения;

- современную организацию инженерной и транспортной инфраструктур.

- достижение долговременной экологической безопасности, охрану природы;

- сохранение культурного наследия;

- рациональное использование всех видов ресурсов.

Решение поставленных задач базируется на всесторонней комплексной оценке территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный потенциалы, устанавливаются присущие территории особенности расселения, исследуется планировочная ситуация, проводится оценка экологической обстановки.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Лесной кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года.

- Закон Орловской области №522-ОЗ от 06 июля 2015г. «Об административно-территориальном устройстве Орловской области ( с изменениями от 30 мая, 7 ноября 2006 г.,  22 марта 2007 г., 17 марта, 30 декабря 2009 гг., 11 октября 2010 г.);

- Закон Орловской области №444-ОЗ от 19 ноября 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований Орловской области».

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации от 04 декабря 1995г.  № 13-7-2/469;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского   поселения с расчетным сроком II периода реализации – 20 лет (до 2030 года) и выявлены первоочередные мероприятия на расчетный срок 1 периода реализации –10 лет (до 2023 года).

Одно из первых мест перед административными органами поселения занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

ЧАСТЬ 1. Положение о территориальном планировании

Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (сельского   поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (сельского  поселения) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельского поселения). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (сельского   поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (сельского   поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения территории.

- зонирование территории поселения  с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- выявление мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих  средозащитные  и  санитарно-гигиенические функции;

- выявление явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории поселения от их воздействия;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории  и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;

- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  модернизации  производства;

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии, и управленческие модели;

-разработка стратегии развития культуры села, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.;

- стабилизации  численности  населения,  закрепление  трудовых  ресурсов, в первую очередь молодежи;

-привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения, наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения поселения.

2. ЧАСТЬ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация проекта «Генерального плана Никольского сельского   поселения» позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории поселения, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни его населения.

Настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий.

2.1. Планировочное развитие территории поселения

В основу архитектурно-планировочной организации поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;

-   выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий.

Для упорядочения земельных отношений генеральным планом уточнены границы всех населенных пунктов, включены в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон.

Необходимо разработать  общие правила застройки поселения, устанавливающие:

-     порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

-   порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

-   порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством.

Развитие населенных пунктов поселения на первую очередь направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории.

2.2. Информация о Никольском  сельском поселении

Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов с учетом существующего транспортного и поселенческого каркасов.

Никольское сельское поселение расположено в юго-восточной части  Троснянского района Орловской области.

Территория сельского поселения граничит:

- на севере – с землями Муравльского и Воронецкого сельских поселений;

- на востоке – с землями Глазуновского района;

- на юге – с землями Курской области;

- на западе — с землями Малахово-Слободского и Муравльского сельских поселений.

Расстояние до районного центра  села Тросна 25 км, до областного центра г. Орел –100 км.

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения расположена в г.Орел 100 км.

Площадь территории сельского поселения составляет  –10263 га.

По рельефу территория Никольского сельского  поселения представляет собой приподнятую, волнистую равнину, изрезанную сетью балок и долинами рек и ручьев.

Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно.

На территории Никольского сельского поселения распространены широколиственные леса, с преобладанием клена остролистного, ясеня обыкновенного, вяза, липы мелколистной.

Органом исполнительной власти в области лесных отношений является Управление лесного хозяйства Орловской области. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 581 га.

Главными природно-ландшафтными осями поселения – являются река Свапа, река Турейка, река Соложенка, река Бобрик, много прудов.

По характеру растительности поселение относится к подзоне лесостепи: леса чередуются с участками северных луговых степей.

На территории Никольского сельского поселения отсутствуют  места разработок  полезных ископаемых  (карьер) и месторождения полезных ископаемых.

Современное сельское поселение - это комплекс, включающий в себя  маломощные производственные предприятия  и сельскохозяйственные предприятия, объекты социального и бытового назначения. Население его составляет 1505 человек.

На 01.01.2011 г. на территории Никольского сельского поселения функционируют три основных сельскохозяйственных предприятия: ООО «Зареченское», ОП «Никольское», ООО «РАВ Агро-Орел». Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых культур.

Социальную сферу представляют  детский сад, средняя общеобразовательная школа, ФАП, СДК, АТС, почтовое отделение, отделение Сбербанка России, торговая сеть.

Система расселения и планировочная структура сложились в основном еще в XIX в и принципиально не изменились на протяжении XX-XXI в.в. Поселение имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, что, прежде всего, определило структуру расселения.

Сельское поселение отличается наиболее высокой плотностью в районе. Здесь хорошо развита инженерно-транспортная  инфраструктура.

Территория  сельского поселения расположена на восточной окраине Русской равнины. Рельеф равнинный, сглажено - увалистый, в значительной степени изрезанный балками.

Нужно отметить следующие особенности планировочной структуры поселения:

- село Никольское – центр поселения, расположено в юго-западной части поселения, здесь сосредоточены основные объекты социального обслуживания и коммунальные предприятия, обеспечивающие функционирование транспортной и инженерной инфраструктуры поселения.

- связь с населенными пунктами  и районным центром осуществляется  по автодорогам регионального значения 4 и 5 технической категории.

2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей сельского поселения

Производственная зона

На территории Никольского сельского поселения функционирует маломощное производственное предприятие IV класса вредности – пилорама с.Гнилец, основные виды продукции: строительные материалы.

Для улучшения в промышленной отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию.

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время не используются (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены в границах населенных пунктов и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

Зона сельскохозяйственного использования

На 01.01.2012г. на территории Никольского сельского поселения работают три основных сельскохозяйственных предприятия: ООО «Зареченское» площадь, ОП «Никольское», ООО «РАВ Агро-Орел». Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых культур и животноводства.

Объекты сельскохозяйственного назначения:

Из используемых объектов сельскохозяйственного назначения  на территории поселения размещаюся: юго-восточнее с.Никольское территория фермы крупного рогатого скота, в помещениях которой размещается 192 головы коров; восточнее д.Красавка расположена территория  фермы молодняка крупного рогатого скота  с размещением поголовья 80 телят; в южной части с.Никольское и южнее с.Гнилец территория зерновых складов и открытой разгрузки зерна, в северной части с.Гнилец территория зерновых складов,севернее д.Соборовка территория зерновых складов.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается и население населенных пунктов.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского   поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Генеральным планом поселения намечается сохранение большинства существующих площадок для размещения производственных предприятий и объектов малого и среднего предпринимательства.

Площадки, располагаются в границах населенных пунктов, на участках, наиболее привлекательных для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку.

2.4. Расселение в границах Никольского сельского поселения

На территории Никольского сельского   поселения расположены  семь населенных пунктов.

В структуре современного расселения доминирует село Никольское (центр поселения. В селе Никольское сосредоточены объекты здравоохранения и образования большинство объектов торговли. Его можно рассматривать как центр 1-го ранга.

К населенным пунктам 2-го ранга относятся с.Гнилец, д.Красавка, д.Березовка. п.Бобрик, п.Краснопавловский, д.Соборовка – населенные пункты с небольшим  количеством населения. Население сельского поселения имеет тенденцию небольшого уменьшения.

2.5. Население и демографический потенциал

Численность населения поселения на 01.01.2012 года составляет 1505 человек, в том числе трудоспособного 790 человек.

В сельском поселении наблюдается небольшое уменьшение населения. Уровень смертности превышает уровень рождаемости. Уменьшение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Ближайшей задачей является дальнейшее улучшение основных демографических процессов.

Необходимо проведение мер по улучшению социальной обстановки в сельском поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

2.6. Использование трудовых ресурсов Никольского сельского   поселения

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Согласно данным администрации сельского поселения, численность трудоспособного населения в сельском поселении составляет 790 человек или 52,5% от общей численности населения. Основными отраслями использования рабочей силы остаются сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Перспектива развития рынка труда в Никольском сельском поселении связана с развитием сельскохозяйственного производства. Создание новых рабочих мест перспективно в сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, общественном питании и оказании иных платных услуг.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

2.7. Жилой фонд

В настоящее время жилой фонд в поселении составляет 36,4 тыс.м2.  жилищная обеспеченность в Никольском сельском поселении составляет 23,7 м2 на человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности с учетом повышения численности населения на первую очередь до 28,2 м2 на человека. В жилищной сфере сельского поселения при плотной застройке, предлагается выделять территории для жилищного строительства с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»,

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, изменение границ населенных пунктов не предусматривается.

Постановлением Троснянского районного Совета народных депутатов №72 от 08 августа 2003 года и внесения изменений постановлением №284 от 13 августа 2010 года установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из муниципальных земель:

для индивидуального жилищного строительства:

-минимальный размер площадью 0,10 га.

-максимальный размер площадью 0,50 га.

для ведения личного подсобного хозяйства:

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 1,5 га.

для ведения садоводства, огородничества, животноводства:

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 0,25 га.

Жилая зона

Мероприятия на I этап

Новая застройка предусматривается в границах населенных пунктов на общей площади 7,0 га:

- в юго-восточной части села Никольское на плошади 4, 0 га;

- в северной части села Гнилец 3,0 га;

- уплотнение жилой застройки в с. Никольское по улице Сельская.

2.8. Социальная инфраструктура и

система культурно-бытового обслуживания

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Данные учреждения обслуживают население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решается за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков);

Проектными решениями принят существующий уровень обеспеченности основными видами социального, культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположение населённых пунктов. Спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики поселения.

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля.

2.9. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

В транспортную инфраструктуру Никольского сельского   поселения входят автомобильные дороги регионального значения, соединяющие сельское поселение с районным и областным центрами, соседними регионами,  соседними районами и сельскими администрациями; автодорога местного значения.

По территории сельского поселения проходят:

автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 8,7 км:

1. автодорога М2 Крым - Никольское

2. автодорога «Тросна-Глазуновка»- Гнилец»

дороги местного значения протяженностью 17,0 км :

- Никольское-Красавка

- Гнилец-Соборовка

- Гнилец-Никольское

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая требует текущего проведения работ по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.

Мероприятия на I очередь

1.Строительство подъездной автодороги  к д.Соборовка  со щебенчатым покрытием протяженностью 6,9 км;

2.Предусматривается ремонт автодороги  регионального значения  М2 Крым - с.Никольское протяженностью 4,1 км;

Мероприятия на расчетный срок

Ремонт мостов

1.Мост на автодороге «М-2 «Крым» - с.Никольское» через ручей в д. Березовка,

2. Мост в д.Березовка на улично-дорожной сети через ручей.

Ремонт автодорог

1.Предусматривается ремонт автодороги  местного значения  «Никольское - Красавка» протяженностью 4,5 км;

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Мероприятия на первую очередь

1.Ремонт щебенчатого покрытия улично-дорожной сети в с.Никольское по ул.Заречная 1,5 км, по ул.Сельская 2,0 км.

Мероприятия на расчетный срок

1.Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети в д.Березовка протяженностью 2,9 км;

2.Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети в д.Красавка протяженностью 1,6 км.

2.10. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, обеспечивающими населенные пункты, производственные и сельскохозяйственные зоны Никольского сельского   поселения

Газоснабжение

Подача газа потребителям  в поселении осуществляется через 2 ГРП и 4 ШРП  по  распределительным газопроводам протяженностью 11 км, откуда газопроводами низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Протяженность газопровода низкого давления в населенных пунктах Никольского сельского   поселения составляет 20,1 км.

Мероприятия на первую очередь

1. Строительство распределительного газопровода среднего давления к д.Соборовка протяженностью 6,4 км, газопровода низкого давления 0,5 км, установка ШРП;

2. Строительство газопровода в районах новой застройки.

Электроснабжение

Электроснабжение Никольского сельского поселения осуществляется через электроподстанцию 35/10 кВ «Воронец» и 18 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи ВЛ 10 кВ.

Процент износа линий электропередачи  60%.

Техническое состояние электрических сетей сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Связь

Оператором телефонной связи на территории Никольского сельского поселения является ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Центр» Орловский филиал, структурное подразделение ЛТУ с.Тросна.

На территории Никольского сельского поселения с.Никольское введено  АТС общей монтированной емкостью 210 номеров. Таксофоны обслуживают все населенные пункты.

На территории Никольского сельского поселения действует сотовая связь всех операторов. Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в с.Никольское, с.Гнилец располагается почтовое отделение.

Водоснабжение

Протяженность водопроводной сети на территории сельского поселения– 5,8 км. Основные источники водоснабжения – это 10 артезианские скважины, из которых функционируют 5. Развитие жилой зоны в населенных пунктах  потребует строительство дополнительного водопровода.

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой необходимо обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Мероприятия на первую очередь

1. Замена водопровода в с.Никольское согласно проекту;

2 Строительство водопроводных сетей  в районах новой застройки;

Мероприятия на расчетный срок

1. Тампонировать  старые артсважины западнее д.Красавка, в северной части с.Гнилец, южнее с.Гнилец, чтобы не допустить загрязнения подземного водного бассейна;

2. Создание зон санитарной охраны источников хозяйственно - бытового водоснабжения;

3. Устройство ограждений санитарной зоны на всех водозаборных сооружениях.

Для снижения отрицательного воздействия и для снижение загрязнения подземных вод, администрации сельского  поселения необходимо заказать проектно-сметную документацию на  обустройство зон санитарной охраны артскважин на территории населенных пунктов.

Мероприятия по созданию зон санитарной охраны артскважин направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна.

Водоотведение

Важной проблемой остается отсутствие систем водоотведения и очистных сооружений на территории поселения

2.11. Зона специального назначения

Кладбища

На территории сельского поселения размещено 4 кладбища общей площадью 4,5 га в том числе в границах населенных пунктов  4,1 га.

Кладбища, расположенные на территории поселения, не оказывают негативного влияния на селитебную территорию поселения. Санитарно-защитная зона кладбищ 100 м.

Мероприятия на расчетный срок

1. Расширение кладбища с.Никольское в  западном и восточном направлении 1,0 га;

2.Проектом предусматривается расширение кладбища, расположенного западнее д.Красавка в северном направлении площадью 0,3 га.

Проектом предусматриваются природоохранные мероприятия:

- провести работы по благоустройству кладбищ: очистка территории, устройство водопровода, организация мест сбора мусора;

- по  периметру территории всех кладбищ   посадить защитные лесонасаждения.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения

На территории населенных пунктов сельского поселения размещены контейнеры  для сбора бытовых отходов в количестве 5 единиц.  Вывозом твердых бытовых отходов занимается МУЖКП с.Тросна на основании трехстороннего  договора о сотрудничестве.

Для дальнейшей утилизации твердых бытовых отходов  используется  районный полигон ТБО.

Мероприятия на первую очередь

1. Установка 5-ти контейнеров на территории населенных пунктов.

Мероприятия на расчетный срок

1. Установка 4-х контейнеров на территории населенных пунктов

Скотомогильники

На территории Никольского сельского поселения отсутствуют скотомогильники, соответствующие санитарно-техническому, гигиеническому состоянию и закрытые скотомогильники, находящиеся в стадии консервации.

Администрацией Никольского сельского поселения  и населением заключен договор на вывоз трупов животных для  утилизации с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки».

2.12. Зоны рекреационного назначения

Места сезонного отдыха населения

На сегодняшний день на территории сельского поселения отсутствуют места сезонного отдыха населения  и зеленая зона отдыха населения. Население Никольского сельского поселения для летнего отдыха использует  благоустроенную зону отдыха на берегу Михайловского водохранилища на территории Пенновского сельского поселения Троснянского района

2.13. Зона особо охраняемых природных территорий

Никольского сельского   поселения

На территории Никольского сельского поселения в юго-восточной части расположен «Троснянский» государственный природный биологический заказник регионального значения, утвержденный Постановлением Правительства Орловской области № 109 от 13 апреля 2010 года сроком на 10 лет и имеющий особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Троснянского района и Орловской области.

При разработке  генерального плана сельского поселения границы биологического заказника не изменяются.

2.14. Мероприятия по организации охраны объектов культурного наследия

На территории Никольского сельского поселения расположены объекты культурного наследия.

1. Ввиду того, что ранее охранная зона памятников историко-культурного наследия не установлена, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  разработать проект охранной зоны

2. Работы по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории Никольского сельского поселения необходимо согласовывать с Управлением культуры и искусства Орловской области, как органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

2.15. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

# Опасные метеорологические явления

На территории Никольского сельского поселения ураганные ветры со скоростями 30 м/сек и более наблюдаются 1-2 раза за столетие. Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24 м/сек и более наблюдаются почти ежегодно.

Обрушение линий электропередачи

Вследствие метеорологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

Лесные пожары

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгорания наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Леса на территории Никольского сельского поселения в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров.

Пожары в хлебных массивах и сухой травы

Хлебные массивы в поселении занимают  значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

На территории Троснянского района  в с.Тросна размещается пожарная часть ПЧ №34. Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в с.Тросна соответствует условию, определенному «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах Никольского сельского  поселения не должно превышать - 20 минут.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Угрозы химической опасности

На территории Никольского сельского поселения отсутствуют предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные химические вещества.

Радиационная опасность

На территории Никольского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет. Прямое радиоактивное загрязнение территории поселения возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электростанциях.

Медицинское обслуживание

На территории поселения расположены объекты оказания первой медицинской помощи фельдшерско-акушерские пункты в с.Никольское и в с.Гнилец.

2.16. Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Никольского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006 г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Свапа – 200 м, рек: Турейка, Бобрик 100 м, прудов,  ручьев без названия – 50 м.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006г. № 74 -ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);   СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

Санитарно-защитные зоны

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008 г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 100 м кладбищ для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

- Санитарно-защитная зона для складов и открытых мест разгрузки зерна – 100 м;

- Санитарно-защитная зона – 100 м производственных объектов IV класса вредности;

- Санитарно-защитная зона – 300 м фермы крупного рогатого скота с размещением поголовья до 1200 голов.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 7 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В границе населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон до жилой и общественной застройки.

Мероприятия на расчетный срок

1.Организация озеленения санитарно-защитной зоны кладбища в с. Никольское.

Организация водоохранной зоны водных объектов

Мероприятия на расчетный срок

- Установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов: реки Свапа, реки Турейка, реки Бобрик, прудов;

- Благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования. Установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий.